# 采购内容及相关要求

（本项目采购清单及技术要求、报价及其他相关要求及商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

（一）采购清单及技术要求

① 初中物理实验成套仪器（共1套）

| 器材类型 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全防护用品 | 工作服 | 棉 | 5 | 件 |
|  | 乳胶手套 | 耐酸（碱） | 3 | 盒 |
|  | 机械危害防护手套 | 3级 | 12 | 双 |
|  | 套袖 | 棉 | 56 | 套 |
|  | 激光防护镜 | 激光类实验用 | 56 | 个 |
|  | 护目镜 | 防机械冲击 | 56 | 个 |
|  | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子止血带（长度≥30cm）等 | 1 | 箱 |
| 收纳整理用具 | 仪器车 | 规格：930*500*1000mm，台面：800*500mm，材质：SUS304不锈钢制成，主柱Φ25*1圆管，三层台面，钢板厚1.0mm，下有加强筋，台面四周护栏Φ8mm圆钢，小立柱Φ12*65mm（高）.配置：推手，四只Φ125mm万向轮，两轮带刹。 | 2 | 辆 |
|  | 小托盘 | 200 mm×300 mm×60 mm | 30 | 套 |
|  | 提盒 | 承重大于 3 kg | 5 | 个 |
| 工具 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑 成型 | 2 | 套 |
|  | 十字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑 成型 | 2 | 套 |
|  | 剥线钳 | Φ0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳口硬度不低于 HRA65 或 HRC30 | 2 | 把 |
|  | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m 15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22° | 1 | 把 |
|  | 尖嘴钳 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC手柄 | 1 | 把 |
|  | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张 开度 100 mm | 1 | 把 |
|  | 斜口钳 | 125 mm，双刃刀 | 1 | 把 |
|  | 钳工锉 | 包括齐头平锉、三角锉、圆锉等，长 200 mm 每 10 mm 锉纹条数约 30 条，齿高应不小于法向齿距的 25％，硬度 62HRC 以上 | 1 | 套 |
|  | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～ P2000 | 10 | 张 |
|  | 木锉 | 平锉，中齿 200 mm | 1 | 个 |
|  | 什锦锉 | 包括 10 支以上不同形状的锉刀，Φ4 mm，长度不小于 150 mm，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐 | 1 | 套 |
|  | 电工刀 | 200MM | 1 | 把 |
|  | 电烙铁套装 | 20 W，内热式，橡胶线，含烙铁架 | 1 | 套 |
|  | 电烙铁套装 | 80 W，内热式，橡胶线，含烙铁架 | 1 | 套 |
|  | 焊锡膏 | 中性 | 1 | 盒 |
|  | 焊锡丝 | 无铅，50G/卷 | 10 | 卷 |
|  | 松香 | 助焊，30G/盒 | 2 | 盒 |
|  | 吸锡器 | 手动 | 1 | 个 |
|  | 胶枪 | 60 W，热熔胶 | 1 | 把 |
|  | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒 | 1 | 套 |
|  | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料 | 1 | 个 |
|  | 手摇钻 | 手持式，长度不小于250mm，金属部分采用球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于44HRC | 1 | 个 |
|  | 锥子 | 锥头长 77 mm，锥杆直径渐变 | 2 | 个 |
|  | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 2 | 个 |
|  | 水准器 | 气泡水准器 | 2 | 个 |
|  | 直角尺 | 宽座角尺，160 mm×100 mm，不锈钢材料， 硬度 561HV（或 53HRC），2 级 | 1 | 个 |
| 物质的形态和变化 | 寒暑表 | 量程-50 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，允许误差±1 ℃；底板长 200 mm～300 mm，温度计外径 5 mm～8 mm，感温泡长 8 mm～15 mm；当温度达到 100 ℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 2 | 只 |
|  | 电子体温计 | 量程 35.0 ℃～41.0 ℃，分辨力 0.1 ℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 | 2 | 支 |
|  | 红液温度计 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误 差<±1.5 ℃ | 60 | 支 |
|  | 水银温度计 | 量程 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，有保护套 | 2 | 支 |
|  | 演示温度计 | 量程-5 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，误差± 1 ℃；全长不小于 565 mm，感温泡长度不小 于 30 mm，标尺不小于 350 mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9 N 的力时，板中部挠度应不大于 5 mm | 2 | 支 |
|  | 数字温度计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差 <±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏 | 1 | 支 |
|  | 湿度计 | 指针式 | 2 | 个 |
|  | 蒸发皿 | 瓷，Φ60 mm | 28 | 个 |
|  | 橡胶塞 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 28 | 套 |
|  | 试管 | Φ15 mm×150 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 60 | 支 |
|  | 试管 | Φ30 mm×200 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 5 | 支 |
|  | 烧瓶 | 圆、长，500 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 5 | 个 |
|  | 烧瓶 | 平、长，250 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 5 | 个 |
|  | 烧杯 | 100 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 60 | 个 |
|  | 烧杯 | 150 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 60 | 个 |
|  | 烧杯 | 250 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 30 | 个 |
|  | 烧杯 | 300 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 30 | 个 |
|  | 烧杯 | 500 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 5 | 个 |
|  | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 2 | 台 |
|  | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长 600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层 | 28 | 套 |
|  | 多功能实验支架 | 组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个 | 2 | 套 |
|  | 晶体熔化与凝固实验器 | 包括透明容器、2 个试管、2 个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置 | 4 | 套 |
|  | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 | 4 | 套 |
|  | 热传导演示器 | 包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑料等5种导热棒的材料，每种材料1根；导热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复 | 2 | 个 |
|  | 双金属片 | 双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温 时弯曲程度明显 | 2 | 个 |
|  | 托盘天平 | 200 g， 0.2 g，单杠杆等臂式双盘天平， 配6 级（M2 级） 砝码： 100 g、50 g、 10 g、 5 g 各 1 个，20 g 2 个， 钢制镊子 | 28 | 台 |
|  | 托盘天平 | 500 g， 0.5 g，单杠杆等臂式双盘天平， 配6 级（M2 级） 砝码： 200 g、50 g、 10 g 各 1 个， 100 g、20 g 各 2 个， 钢制镊子 | 2 | 台 |
|  | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3 种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm。每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） | 14 | 套 |
|  | 量筒 | 500 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 10 | 个 |
|  | 量筒 | 250 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 30 | 个 |
|  | 量筒 | 100 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 60 | 个 |
|  | 量杯 | 250 mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2 mm，耐水性 HGB3 级 | 2 | 个 |
|  | 望远镜 | 双筒，7×35 | 1 | 个 |
| 新材料及其应用 | 半导体性质实验材料 | 包括二极管、三极管等，便于接入电路，实 验效果要明显 | 4 | 套 |
|  | 记忆合金特性实验盒 | 包括记忆合金动力小船、记忆合金丝等；要求小船放在热水中可自驱动，用电吹风吹记忆合金丝时应能变形，能体现记忆合金在温度改变时发生形变 | 2 | 套 |
|  | 纳米特性实验盒 | 纳米磁流体、自洁玻璃、纳米布等 | 2 | 套 |
| 多种多样的运动形式 | 分子间作用力模型 | 模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接，弹簧长 13 cm，Φ2 cm，能直观 表现出分子间斥力、分子间引力 | 4 | 个 |
|  | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×50 mm铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 2 | 个 |
|  | 数显游标卡尺 | 量程 0 mm～150 mm，分辨力 0.01 mm | 1 | 把 |
|  | 数显外径千分尺 | 量程 0 mm～25 mm，分辨力 0.001 mm | 1 | 只 |
|  | 弓箭 | 小型模型，形变现象显著 | 2 | 把 |
|  | 弹弓 | 形变现象显著 | 2 | 把 |
|  | 连弩枪 | 小型模型 | 2 | 把 |
|  | 改变物体运动状态实验装置 | 小铁球、条形磁铁、小球释放装置 | 2 | 套 |
|  | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 2 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 28 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 28 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 28 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 28 | 个 |
|  | 数字测力计 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 2 | 个 |
|  | 双锥体上滚演示器 | 含双椎体、圆柱体、支架等，支架导轨夹角可调 | 2 | 套 |
|  | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm | 2 | 套 |
|  | 伽利略理想斜面演示器 | 由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100 mm，高度≥200 mm；轨道采用可弯曲的软性材料，长≥1200 mm，内侧宽度为9 mm，平行度公差≤0.2 mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在0°～15°之间连续可调 | 2 | 套 |
|  | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98% | 2 | 套 |
|  | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 2 | 套 |
|  | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 2 | 套 |
|  | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 2 | 套 |
|  | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 2 | 套 |
|  | 伽利略温度计 | 不少于 10 球，14 ℃～32 ℃ | 2 | 支 |
|  | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm ×50 mm | 2 | 套 |
|  | 压力作用效果演示器 | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的 3个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 2 | 套 |
|  | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm～Φ38 mm，硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm，有手动转动机构，有标尺 | 2 | 套 |
|  | 微小压强计 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好 | 28 | 台 |
|  | 透明盛液筒 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％ | 28 | 个 |
|  | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 2 | 台 |
|  | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％ | 2 | 个 |
|  | 船闸模型 | 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到 | 2 | 个 |
|  | 玻璃管 | Φ5 mm～Φ6 mm、长 600 mm，壁厚＞0.8 mm | 2 | 千克 |
|  | 玻璃管 | Φ7 mm～Φ8 mm，长 600 mm，壁厚＞0.8 mm | 2 | 千克 |
|  | 空盒气压计 | DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa | 1 | 台 |
|  | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、 压强观测部件组成，应带气源 | 2 | 套 |
|  | 流体压强与流速关系演示器 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、 液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成 | 1 | 套 |
|  | 流体压强与流速关系演示器 | 气体/液体两用式 | 1 | 套 |
|  | 演示滑轮组 | 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 2 | 组 |
|  | 滑轮组 | 由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 28 | 组 |
| 光学 | 多束激光盒 | 磁吸，不少于 3 束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控 | 2 | 个 |
|  | 平行光源 | 至少 2 条平行光，非激光光源 | 2 | 个 |
|  | 凹面镜 | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座 | 2 | 块 |
|  | 凸面镜 | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 2 | 块 |
|  | 光的传播、反射、折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm | 4 | 台 |
|  | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90° ±1´，成像清晰无叠影 | 28 | 套 |
|  | 平面镜成像实验器 | 由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1 mm）等组成；平面镜镀膜面有标志，倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 28 | 套 |
|  | 透明水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm | 2 | 个 |
|  | 透明水槽 | Φ200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率 ≥85％，壁厚≥2 mm | 2 | 个 |
|  | 凹透镜 | 焦距-50 mm，误差±2 mm | 28 | 面 |
|  | 凸透镜 | 焦距 75 mm，误差±2 mm | 28 | 面 |
| 电和磁 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm× 350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 28 | 对 |
|  | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm ×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 28 | 对 |
|  | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm | 2 | 个 |
|  | 指针验电器 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min | 2 | 对 |
|  | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于 4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于 6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥ 8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm | 2 | 台 |
|  | 钕铁硼磁钢 | 0.38 T | 2 | 个 |
|  | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT | 5 | 组 |
|  | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT | 28 | 组 |
|  | 罗盘 | 磁针在±5°内摆动 5 次，复位误差≤0.3°垂直角测角误差±1°，瞄准和导向装置与刻度盘 0°～180°的平行度偏差±0.5° | 2 | 台 |
|  | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 2 | 套 |
|  | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 2 | 套 |
|  | 磁感线演示板 | 每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 2 | 套 |
|  | 高中学生电源 | 双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护 | 28 | 台 |
|  | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 2 | 套 |
|  | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N | 2 | 个 |
|  | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 350～370 匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65 mm；副线圈0.25 mmQZ 型漆包线 2100～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm | 2 | 套 |
|  | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω，开距≥2 mm | 2 | 个 |
|  | 微电流放大器 | 放大倍数 1000 倍，输入端可连接单根导线输出接演示电表，输出电压可调，使用 6 V干电池（单电源）供电。外壳全屏蔽，输入输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线 1根，长 0.5 m，两端为接线插头。附 10 kΩ NTC 热敏电阻和电桥（电源电压 1.5 V），在不同环境气温时都能调平衡。调零：能平滑稳定将检流计零位调到全量程内任意 1 分度。零漂不大于满度值的 5%/min | 2 | 套 |
|  | 电磁感应线圈 | 由单匝线圈及 4 匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上 | 2 | 套 |
|  | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A | 2 | 个 |
| 机械能 | 单摆 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于 5 个摆球。摆球直径 20 mm，穿线孔两端直径相同，线长 1500 mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 2 | 个 |
|  | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65 mm | 2 | 个 |
|  | 离心轨道 | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的 2 个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置环形轨道环内径≥140 mm，短坡高≥120 mm长坡高/圆环半径倍数不大于 4。钢球和塑料球直径Φ25 mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 | 2 | 套 |
| 内能 | 量热器 | 包括内筒、外筒、C型盖、D型盖、橡胶塞搅拌器、保温绝热材料或隔热定位支承架等C型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D型盖上有电加热器组件 | 2 | 套 |
|  | 气体做功内能减少演示器 | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA | 2 | 套 |
|  | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径 Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 2 | 个 |
| 电磁能 | 数字演示电表 | 4-1/2 位， 双面显示， 同一物理量能自动转换量程。 直流电流： 200 μA、 2 mA、 20 mA、200 mA、 2 A、 20 A， 不确定度 0.2％； 直流电压： 2 V、 20 V、 200 V， 不确定度 0.1％；电阻： 200 Ω、 2 kΩ、 20 kΩ、 200 kΩ、2 MΩ、 20 MΩ， 不确定度0.2％； 交流电压：2 V、 20 V、 200 V、 700 V， 不确定度 0.5％；交流电流： 2 mA、 20 mA、 200 mA、 2 A， 不确定度 1.0％。 2 A、 20 A 自动过载保护， 故障排除自动恢复。 交流供电， 采用 II 类变压器 | 2 | 只 |
|  | 直流电流表 | 0.6 A、 3 A 双量程， 2.5 级， 基本误差、 升降变差、 平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 56 | 只 |
|  | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 56 | 只 |
|  | 绝缘电阻表 | ZC25-3 型，额定电压 500 V，量程 0 MΩ～ 500 MΩ，准确度 10 级 | 2 | 只 |
|  | 干电池 | R20，无汞 | 100 | 个 |
|  | 教学用 E10 螺口灯座 | 由底座、 接线柱和灯座等组成。 底座应采用硬质绝缘材料制成， 最高工作电压应为 36 V，最大工作电流应为 2.5 A。 灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作， 中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。 两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ | 56 | 个 |
|  | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 100 | 个 |
|  | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A | 100 | 个 |
|  | 滑动变阻器 | 20 Ω，2 A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 56 | 个 |
|  | 滑动变阻器 | 50 Ω，1.5 A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 14 | 个 |
|  | 电阻圈 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、 0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在 1%以内 | 28 | 组 |
|  | 演示电阻箱 | 插头式，4 个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为 1 Ω、2 Ω、2 Ω、5 Ω，允许误差±0.05 Ω。1 Ω和 2 Ω允许通过最大电流 2 A，5 Ω允许通过最大电流 1 A。残余电阻≤0.05 Ω | 2 | 个 |
|  | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0 Ω～9999.9 Ω，残余电阻及其允差值 25 mΩ±10 mΩ，功率 1 W | 2 | 个 |
|  | 学生电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0～9999 Ω，残余电阻及其允差值 20 mΩ±10 mΩ，功率 1 W | 28 | 个 |
|  | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm 500 mm，直径均为 0.3 mm） | 2 | 台 |
|  | 电阻定律实验器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3mm）；镍铬线 2 根（长分别为 500 mm、300 mm直径均为 0.3 mm） | 28 | 台 |
|  | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 150 | 套 |
|  | 演示线路实验板 | 初中型， 包括线路底板 6 块、 元器件模块、零部件等。 元器件模块含电阻器（5 Ω、 4 W）1 块， 电阻器（15 Ω、 4 W） 1 块， 电阻器（20 Ω、 4 W） 1 块， 电阻器（10 Ω、 8 W）2 块， V 表座 3 块， A 表座 3 块， 接线柱座 6块， 单级开关 3 块， 双极开关 2 块， 灯座 3块。 零部件包括灯泡（3.8 V， 0.3 A） 6 只，灯泡（6 V， 0.3 A） 6 只， 导线不少于 48 根。线路底板用工程塑料， 能相互拼接， 拼接后紧固平整 | 2 | 套 |
|  | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 | 5 | 套 |
|  | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积 0.5 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 2 | 套 |
|  | 安全用电示教板 | 12 V 供电， 能演示以下模式： 一手接触火线，经脚和大地触电； 一手接触火线， 不经脚和大地安全（脚下绝缘） ； 二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘） ； 一手接触漏电（连接火线） 的设备（例如电动机） ，经脚和大地触电； 跨步电压触电 | 2 | 套 |
|  | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285mm，10根以上； 多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹； 灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W不少于 2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载， 通电5min，然后将负载短路， 保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通 | 2 | 套 |
| 教学演示 | 运动与力实验箱 | 外观尺寸（mm）：490*390*190 本实验箱主要探究常用测量工具的使用方法，探究重力以及重心的测量，重心的应用——不倒翁、有趣的球体爬坡，弹簧的弹力以及摩擦力问题，探究力的作用效果，力与运动的关系。 箱体颜色：黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材： 运动小车、刻度尺、弹簧测力计（1N）、弹簧测力计（2.5N）、弹簧测力计（5N）、弹簧、游标卡尺、螺旋测微器、电子停表、机械停表、沙漏、不规则薄板（2种）、规则薄板（8种）、小球爬坡装置、不倒翁、金属钩码、摩擦力实验装置（含摩擦板、固定底座、固定杆）、摩擦块等 功能描述：本实验箱主要实现如下实验：1、用刻度尺测量长度；2、用停表测量时间；3、测量物体运动的平均速度；4、力的作用效果；5、力的作用是相互的；6、练习使用弹簧测力计；7、重力与质量的关系；8、研究影响滑动摩擦力大小的因素；9、探究薄板的重心；10、探究不倒翁的原理等 ★1、投标文件中提供第三方有权检测机构出具的产品检测报告的扫描件或影印件，检测报告需对产品外观、说明书、配置、性能、功能、安全性、低温存储、高温存储进行检测；检测依据需符合JY0001-2003、JY0002-2003和Q/DBCAB3-2014技术标准。 | 1 | 箱 |
|  | 达尔文仿生组合 | 包装箱体规格：PP塑料箱包装（485×360×100mm） 内含零件整理盒2个，材质PE 产品主要材质：主要部件采用优质尼龙制造，尺寸精确，不易磨损，可以保证反复拆装的同时不影响模型结合的精确度。具有易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点，为操作方便的同时也增加了模型的使用寿命和趣味性。 结 构： 主要构件采用工程结构技术原理设计，构件的工业燕尾槽设计使六面都可拼接，利用“六面可拼接体”这种开放的零件，可以充分发挥学生的创意来构建或者模拟现实。 配套产品：产品通过省级或以上检测机构检测；产品配有专业的中文说明书及拼装手册，让学生更容易操作、学习；产品配备快捷完善的售后服务，解决客户后顾之忧。 构件描述: 制作套件采用拼插式结构，根据构件的用途不同，部件采用优质尼龙制造，尺寸精确，不易磨损，可以保证反复拆装的同时不影响模型结合的精确度。易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点。构件的工业燕尾槽设计使六面都可拼接。利用“六面可拼接体”这种开放的零件，来构建或者模拟现实发挥你的创意。 控制器：采用16位以上的处理器，带128×64点阵液晶显示器，1个USB下载接口，4个RJ12的输入输出和联机通讯接口，能同时接入4路传感器和4个电机， 可同时接入4路模拟信号，4路串口设备、4路I2C设备，4路数字设备、4路计数器。4个RJ12的输出口，能同时驱动4路9V/1A大电流输出的无极调速功率电机、8路伺服电机输出、4路继电器或灯的控制。采用内置和外接两种电源供电方式。图形化交互式软件编程平台让学生的逻辑更直观，可读性强，逻辑思维能清晰。 功能描述:零件种类52种，利用340多个构件能够拼接巴哥犬、蝎子、猫鼬、蜻蜓、山魈等5个标准模型及其指导书。所有机器人均为轮式拼接。主要器件减速金属齿轮马达2个，电压9V,转速128转，负载转矩0.4Kg.cm，超声传感器1个检测距离7-250cm，灰度传感器2个，七彩灯1个，蓝牙传感器1个并提供可编程的APP控制软件、可充电无线摄像头1个，焦距3.6mm,支持5米距离黑白夜视，4颗无光红外灯，具有移动报警功能，可无线监控，无线遥控功能，火灾预警，自主巡查远程告警功能。 ★配套正规出版社出版的配套教材，投标文件中须提供正规书码（CIP核字号）的网上查询截图及部分教材扫描件或影印件，并提供不少于5张彩色页面；投标文件中需提供本产品提供第三方检测机构出具的检测报告的扫描件或影印件；检测报告需对产品外观、基本结构件要求检查、控制器及模块、产品配置、使用示例与产品配置符合性、包装、开箱、低温存储、高温存储进行检测； | 1 | 箱 |

② 物理力热实验室设备 （1间）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式一体机 |  | 一体机采用全金属外观设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，整机屏幕采用86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，表面采用钢化玻璃具备防眩光效果。 为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 ★支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁，投标文件中提供第三方权威机构检测报告扫面件或影印件加盖厂家公章。 自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗。 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。 黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 ★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，确保用户操作便捷，可通过一根网线实现Windows及Android系统同时联网，投标文件中提供第三方权威机构检测报告扫面件或影印件加盖厂家公章。 整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作 节能设计： 自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 ★信号源名称智能识别：用户自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配，投标文件中提供第三方权威机构检测报告扫面件或影印件加盖厂家公章。 快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。 整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。 1） 支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 2） 支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 3） 学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 4） 支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 支持在嵌入式系统下自定义侧边栏设置，并在任意通道下调取快捷白板、聚光灯、秒表、倒时、倒计日等小工具。 ★设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。投标文件中提供第三方权威机构检测报告扫面件或影印件加盖厂家公章。 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 屏幕图像分辨率达1920*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求。 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 图像制式：PAL/SECAM/NTSC 喇叭输出功率：15瓦x2 内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。 内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 内置无线网卡：支持802.11 b/g/n 采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 书写方式：手指或笔触摸 定位分辨率：32767*32767 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 无PC状态下，嵌入式互动白板支持书写及手掌擦除（手掌擦除识别面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），支持10种以上平面图形工具，及8种以上立体图形工具，白板书写内容可导出PDF、 iwb、svg等格式。支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。 换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。 ★整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。投标文件中提供第三方权威机构检测报告扫面件或影印件加盖厂家公章；支持USB多信号传输技术，仅通过一根USB线连接，即可实现外部电脑与大屏之间视频、音频以及触摸信号的实时交互传输。投标文件中提供第三方权威机构检测报告扫面件或影印件加盖厂家公章。 电脑模块： 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 处理器：Intel8代 Core i7或以上,主频为双核四线程 内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置 硬盘：512G或以上SSD固态硬盘 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 内置网卡：支持10M/100M/1000M自适应 ★所投产品（电脑模块）符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，可提供无线电发射设备型号核准证。提供复印件加盖厂家公章 配套智能笔 采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 ★使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。投标文件中提供第三方权威机构检测报告扫面件或影印件加盖厂家公章。 支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作 | 1 | 个 |
| 2 | 推拉黑板 |  | 规格:1.35m×4.0m 规格大小可根据一体机及电子白板大小调节。 板面:采用烤漆板材,厚度≥0.3㎜,颜色为墨绿色，表面粗糙度：1.6um—2.5um.光泽度：＜12%，经万次摩擦粗糙度仍可达到1.6um, 没有明显眩光；表面硬度≥3莫氏度。易写易擦，不会出现大花脸及打滑断笔现象，字迹清晰，无龟裂，表面附无色保护膜。 夹层:采用高强度蜂窝纸板或泡沫板，厚度≥14mm, 软硬适中、有弹性，挺度更好，不变形，整张无接缝。 背板：材料为镀锌钢板,厚度为≧0.20㎜,表面光洁,抗腐蚀性强。不采用加强凹槽式，避免脱胶起泡。 边框：采用亚光香槟色铝合金,色泽柔和,不反光。外框:采用轨道一体化正向双凹槽轨道吊轨设计,模具一次成型,推拉顺畅，轨道内设防滑刹车，规格：15mm×50mm,防止写字时滑动。为节省讲台位置空间，增加安全性，轨道框宽度小于90mm为正偏离，壁厚1.0㎜,复合GB/T5237—2008要求。 包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，模具成型,无直角,边框与书写面板的固定：壁厚大于2.6mm，棱向宽度不低于180mm，没有外露的金属紧固件。 黑板黑色橡胶刷安装在活动绿板下方两侧各1个，伴随推拉过程，完成粉笔灰尘清洁，方便使用；下边框两侧和中间各装粉笔盒一个。整套黑板装有4个缓冲黑色橡胶垫。中间1个定位黑色橡胶块，防止撞击产生的噪音过大。 走线路由：边框设计必须考虑白板USB线的走线路由，预留出线孔。 组合方式：整套黑板有四小块组合,后面两块固定板与一体机平行,轨道框与固定板暗勾式衔接平整牢固，无固定黑板件。前面两块活动板可左右推拉，每块推拉板上下由四组滑轮(共＞10个轮子)组成，上面固定两组滑动轮，采用工字型钢质骨架，T形吊装，经久耐用，下面固定两组导向轮，导向轮两侧配置橡胶粉刷，清理轨道内粉灰，推拉无卡挤现象。当一体机不用时,将活动板推至一体机前面,用固定锁锁住,可有效保护一体机。 安装要求:满足师生安全使用需要，设计上不能有安全使用隐患，隐形安装,表面没有安装痕迹。 安全：黑板整体设有安全距离,防止夹伤，挤伤，符合GB28231—2011《书写板安全卫生要求》第6.9条规定。 | 1 | 套 |
| 3 | 教师演示台 | 专业厂家生产 | 规格：2400*750*850mm 台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，注重人性化设计，美观实用。 符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》 甲醛释放量标准≤1.5mg/L。含水率在4%-13%，抗冲击不低于3级，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。 产品结构：铝木结构 台身用材：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 封边：采用16mm厚E1级三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 台身设计： 1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘架等。 2、台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |
| 4 | 教师实验椅 | 专业厂家生产 | 常规五星脚：直径约320mm，约60mm黑色尼龙轮，约85mm黑色气杆，管壁厚≥1.5mm，可承受不低于30万次升降；≥ 2.5厚中班蝴蝶底盘。 背胶+扶手：采用黑色尼龙加纤维交强而成，固定扶手，腰靠可升降，≥15厘多层座板，≥50密度原生环保海绵，加密网布，弹力座布，全约高96cm，升起来约106cm，座深约53cm，座高约42cm，升起来约52cm，椅宽约66cm，背宽约45cm，背高约57cm。 | 1 | 张 |
| 5 | 学生实验桌 | 专业厂家生产 | 规格：1200×600×815mm 台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，注重人性化设计，美观实用。 符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》 甲醛释放量标准≤1.5mg/L。含水率在4%-13%，抗冲击不低于3级，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。 结构：塑木结构，即左右侧板前后、台身前的柜子及柜门、整个抽屉均采用ABS耐酸碱材料一次注模成型作为主体框架，左、右侧板中间及背板为16mm特制条纹三聚氰胺双贴板，吊板用三聚氰胺双贴面板相配；所有外露板边都采用机器平封边。具有耐酸碱、防腐蚀、防水、防潮等特点，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用ABS模具成型连插件连接，使整体框架结构更为合理。台身上部为抽屉，下部设置储物柜方便放置仪器。可置放铁架台和酒精灯等物品。 脚垫：隐蔽式耐腐蚀注塑专用垫。 | 28 | 张 |
| 6 | 电源总控台（高低压） | 专业厂家生产 | 装置在主控台中间抽屉内： 规格：550*265mm 触摸键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术参数指标如下： 1、微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源，功耗特小、负载能力强，在压降大时结温不变。 2、设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能； 3、密码开机：有密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作； 4、定时关机：本产品还具有定时功能，从开机时间起，一小时后自动关机； 5、时钟显示：能显示老师工作时间，为教师提供各种实验中的精确时间数据； 6、0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 7、1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 8、低压直流大电流输出：9V/40A；延时8S自动关断，采用软件控制； 9、高压小直流电压：300V/150V、0.1A，有自动保护功能，保护电流为100MA； 10、控制学生所有供电输出。 所有输出参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 1 | 套 |
| 7 | 学生电源 | 专业厂家生产 | 每张台接受教师演示台的信号控制电源。 交流电源：每台配备220V交流输出插座1个； 电源全部由教师台控制； 所有输出参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 28 | 套 |
| 8 | 学生实验凳 | 专业厂家生产 | 产品规格：320*250*450mm 技术参数：凳面采用橡木材料，钢架用25×25的方钢，厚度大于等于1.2mm，与凳面垂直。凳腿间连接方管20*20*1.0mm。钢架表面经酸洗、磷化、高温环氧树脂喷涂处理，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 产品检测内容涉及外观要求、安全性能、力学性能达到标准，要求对金属件外观要求、喷涂层、电镀层、标识、含水率、附着力、耐湿热、抗冲击强度、耐磨、甲醛释放量等进行检测并达到合格标准，检测依据符合《BG/T 3325-2008 金属家具通用技术条件》标准，中标单位需在中标后3日内提供第三方检测报告供甲方查验。 | 56 | 张 |
| 9 | 独立水槽台 | 专业厂家生产 | 规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm 1、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成三联水嘴、8试管位滴水架。 2、水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，四周边缘设计挡水边。 3、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 | 1 | 台 |
| 10 | 实验室综合布线 | 专业厂家生产 | 线管规格：φ25mm、φ32mm.长约20m 电线：铜芯24芯，UPVC(国标)管，耐压500V，交直流两用。达到国家标准安全要求。 | 80 | m2 |
| 11 | 吸音天花板 | 专业厂家生产 | 规格：600*600mm ，轻钢龙骨，0.8mm厚多孔铝扣板，符合GB/T 22412-2008《普通装饰用铝塑复合板》，达到耐腐蚀性、抵御各种油烟、潮湿环境、抗紫外线、铝材厚度、涂层厚度、涂层光泽度偏差、表面铅笔硬度、涂层柔韧性、涂层附着力、耐冲击性、耐热水性、涂层耐沾污性、涂层耐酸性、涂层耐碱性、涂层耐油性、涂层耐溶剂型、弯曲强度、剥离强度、热变形温度、耐温差性等标准要求。 | 80 | m2 |
| 12 | 护眼照明 | 专业厂家生产 | LED教室灯整灯通过国家强制性CCC认证，且为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源功率冗余量须高于灯具额定功率，即灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的两倍以上，提供CCC认证证书扫描件或影印件及国家认监委官网查询截图。 2、LED教室灯须为一体式格栅灯具，产品整灯尺寸长1200±50mm、宽300±20mm、厚100±20mm。 3、为保证设备高度协调性和方便统一售后维护，LED控制装置与整灯须为同一制造商，提供LED控制装置CCC认证证书（或整灯国家强制性产品认证试验报告）扫描件或影印件。 ★4、LED教室灯额定功率为38W±2W，色温在4500-5500K，同时显色指数≥90，功率因数≥0.90，提供带有CMA及CNAS标志的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告扫描件或影印件；LED教室灯光频闪无危害或无显著影响，提供带有CMA及CNAS标志的国家级检测机构依据《IEEE PAR1789-2013 LED照明闪烁的潜在健康影响》或《IEEE std 1789-2015》出具的频闪检测报告扫描件或影印件。LED教室灯蓝光危害等级为RG0（0类危险），提供国家认可的第三方认证机构依据《IEC/TR 62778-2014》出具的蓝光认证证书扫描件或影印件及国家认监委官网查询截图；为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED教室灯在C0-C180面的光束角满足93°±2°且在C90-C270面的光束角满足97°±2°，提供带有CMA及CNAS标志的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》出具的光束角检测报告扫描件或影印件。 ★5、LED教室灯满足人眼视觉舒适度VICO＜2，提供国家级标准化研究院实验中心依据《GB/T 13379-2008 视觉工效学原则室内工作场所照明》及《LED照明产品视觉健康舒适度测试第一部分概述》出具的检测报告扫描件或影印件；LED教室灯护眼质量特征认证结果为“眼舒适”，提供国家认可的第三方认证机构出具的“眼舒适”证书扫描件或影印件及国家认监委官网查询截图；LED教室灯满足6000小时光通维持率≥93%，且满足光束角在C0-C180面及C90-C270面6000小时与初始测试时（0小时或1000小时）的差值均≤4°,提供带有CMA及CNAS标志的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》出具的光通维持率检测报告扫描件或影印件；LED教室灯满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85，提供带有CMA及CNAS标志的国家级检测机构依据《GB/T 31275-2014 照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的人体电磁辐射检测报告扫描件或影印件。 | 1 | 室 |
| 13 | 墙面及天花刷彩色ICI油漆 | 现场施工 | 粘粉补缝，贴纱带牛皮纸，双飞粉打底磨平整，刷彩色乳胶漆，两遍底漆三遍面漆(若原墙面平整度误差超过20mm，或原墙面批荡层空鼓，需泥工重新找平批荡)。乳胶漆VOC标准不得高于每升200克，符合《GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》标准。 | 160 | M2 |
| 14 | 开槽复原 | 定做 | 地面开槽复原，美观精致。符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》。 | 30 | 米 |
| 15 | 设备辅助材料等费用 | 教育行业标准 | 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 16 | 拆除费用 | 标准 | 旧设备拆除及搬运,原有物理实验室设备拆除并搬运至其他教室。 | 1 | 室 |
| 17 | 窗帘 | 定做 | 材质：棉麻。 1、甲醛含量（mg/kg）：≦300；2、PH值：4.0～9.0；3、异味：无；4、可解芳香胺染料：禁用（≦20mg/kg）， 5、耐水色牢度（级）：技术要求（c类），原变≧3，白沾（涤纶）≧3；6、耐摩色牢度（级）：技术要求（c类），干摩≧3；7、耐汗渍色牢度（级）：技术要求（c类），酸液：原变≧3白沾≧3；碱液：原变≧3，白沾≧3。 符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》。 | 1 | 室 |
| 18 | 地面 | 标准 | 厚≥2mm ,PVC塑胶地面，PVC塑胶运动地板应达到一级阻燃、无毒（聚氯乙烯≤5.0mg/kg、可溶性重金属镉和铅≤20mg/㎡）、无味（挥发物≤35g/㎡）、最大厚度差值≤0.5mm、硬度55～75度、回弹值≥5%、拉伸强度≥1.0MPa、扯断伸长率≥120%、摩擦系数0.45～0.65、防滑R9、不吸光反光、消震吸音、抗菌防水、耐磨耐压、耐酸碱性，外观色泽均匀、无明显色差和裂纹、表面平整、无明显凹凸不平。PVC塑胶运动地板应符合GB18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》。 | 90 | M2 |
| 19 | 灭火器柜 | 定做 | 定制灭火器柜，款式新颖时尚，可根据校园文化定制外表面设计，内置泡沫灭火器和干粉灭火器各一个。符合国家安全标准。 | 1 | 个 |
| 20 | 环境文化布展 | 定做 | 包括学科主题展板、四个小方格书柜、吸音棉装饰。根据校园文化定制深化设计图纸，由校方确认后方可施工，符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》。 | 1 | 室 |
| 小 计 |

③ 物理准备室设备及装修 （二楼1间）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备台 | 定制 | 规格：2400*750*850mm 台面板材一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。 台的结构：铝木结构 框架：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC＋ABS工程塑料合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 台身：侧、前后档板、门板等均采用16mm厚E1级环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热溶封边机以2mm厚PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式（中间1000宽处凹进出300）柜的形式。 台脚：采用ABS耐蚀注塑专用垫，隐蔽固定，达到防潮效果，延长设备使用寿命。 电源：多功能六孔插座 | 1 | 张 |
| 2 | 教师办公桌 | 定制 | 规格：1400*600*760mm，加厚桌面，承重强，防潮不变形，面板厚度大于20mm。 基材：采用E1级实木颗粒板，表面哑光效果持久，散光性好，三聚氰胺饰面，防污、易清理，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 封边：2mm厚PVC封边，全自动机械封边，温度高达220度，可保持封边条持久不易脱落。甲醛释放量符合E1级标准≤5.0mg/100g。经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》。 粘胶：环保胶粘剂，粘性极强，久不分层，符合GB18583-2008标准。 五金：滑动性能强、载重力强、噪音小，灵活耐用，不易生锈。 | 2 | 张 |
| 3 | 教师办公椅 | 定制 | 靠背要求 ★1.材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件，检测报告须对课桌面板塑料进行温度循环试验，检测依据:GB/T2423.22-2012，低温温度点（-25±2）℃，高温温度点（80±2）℃，高低温温度点各保持时间2小时，升降温时间1小时，循环次数8次，恢复时间1小时；测试结果：试验后，样品无肉眼可见明显变色、开裂、粉化、变形等异常现象，测试结果：合格。且检测报告上须有CAL和CMA的标识；投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件，检测报告须对一级新料主体成分定性进行检测，检测依据:GB/T6040-2002，检测结果为主体成分是聚丙烯树脂。且检测报告上须有CAL和CMA的标识。 2.尺寸：400mm（±10mm）×350mm（±10mm）。 3.横条勾缝宽度小于6mm，靠背与钢管结合方式，采用直插式，不得采用螺丝锁付，牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 B.坐垫要求 1.材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。 2.尺寸：400mm（±10mm）×370mm（±10mm）。 3. 坐垫前端有两下凹设计。坐垫需有六条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm。 C.椅钢架要求 1.材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。 2.尺寸：椅座贴地钢管尺寸为25mm（±1mm）×50mm（±1mm）×厚1.5mm；椅子横杆尺寸为20 mm（±1mm）×40mm（±1mm）×厚1.2mm；椅脚上部固定立管钢管尺寸为30mm（±1mm）×60mm（±1mm）×厚1.2mm；坐垫下活动立管钢管尺寸为23mm（±1mm）×50mm（±1mm）×厚1.2mm；坐垫钢管尺寸为16.5mm（±1mm）×34mm（±1mm）×厚1.2mm。 3.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调节坐高可从坐高350mm（±10mm）调至坐高450mm（±10mm），每一阶间隔20mm。调节高度时，不需使用任何工具。 D.脚垫要求 ★1.材质：采用PP塑料一体注塑成型。投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件，检测报告须对课桌面板塑料进行荧光紫外灯暴露试验，检测依据:GB/T16422.3-2014方法B循环序号5，灯源采用荧光紫外灯，测试时间不低于72小时，测试结果：样品无肉眼可见明显变色、开裂、粉化、变形等异常现象，测试结果：合格。且检测报告上须有CAL和CMA的标识；投标文件中须提供第三方有权机构出具的检验报告扫描件或影印件，检验报告须对色母进行检验，检验依据为GB/T22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》，检验项目包括：邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP），检验结果为未检出。 2.尺寸：54.5mm（±2mm）×38.5mm（±2mm）×57.5mm（±2mm）×厚8mm（±2mm）。 | 2 | 张 |
| 4 | 教师专用储物柜 | 定制 | 1、柜体：采用HDPE材质整体注塑一次成型，柜体厚度不小于4.5MM。高：450mm(含顶部凸起为460mm)，宽：320mm，深：460mm。 ★A:柜体采用HDPE整体注塑成型。投标文件中提供储物柜的HDPE材料检测报告，检测报告需对铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯等进行检测；投标文件中提供储物柜的主要成分检测报告，检测报告依据GB/T 6040-2002，主要成分需为聚乙烯；提供储物柜的的HDPE材料甲醛含量检测报告，检测报告依据ISO 17226-1：2008，检测结果需为未检出甲醛；提供储物柜的UV测试报告，检测报告须依据GB/T16422.3-2014 ，对储物柜进行UV测试报告，测试结果须不变形、不变质、不老化。 B:柜子的顶部凸起10mm，柜子的底部凹进10mm，凸起部锲合凹进部，更牢固美观。 C:柜体两侧采用3波浪设计，外部美观，内部有2道加强筋，保障柜体坚固，不易破坏。 D:柜体内侧有15mm的挡水封板设计，即可阻止灰尘、雨水进入柜体，也可防止撬、切割等对柜子的破坏。 E:柜体底脚有两个排水孔，可高压水枪清洗后自动排水。 F:柜体高耐冲击性、耐候性好、永不生锈、易清洗，防水防潮、具有一定耐酸碱性，耐污染。 2、门体：门体为270mmW*400mmH*25mm-40mmT.HOLLOW，采用HDPE材质，双层门板通过螺丝固定而成。每层门板的厚度为4mm。螺丝通过设计隐藏在门体之中。 A:门板采用HDPE材质，耐高低温，高抗2650牛顿（270kg），高抗撞击，防水防潮，耐污染。同时，易清洗，清水或性质温和的清洁剂擦拭即可。 B:门板采用人体工程学舒适度设计，无尖角和锋锐凸起。 C：门板与柜体关合后，门板有卡条与柜体卡槽结合，防止撬、切割等对柜门和锁具的破坏。 3、合页与拴柱：采用隐藏式，肉眼不可见。POM材质，具有耐磨、刚性强等特点。 A：采用POM材质 B：采用隐藏式设计，隐藏在柜体之内，肉眼不可见，防止撬、切割等对拴住的破坏。 4、安装时，上下之间，柜子有凹凸槽结合，更牢固。上下左右柜子之间，都是有两个板，而不是拼装柜子共用一个板。 5、锁具：采用防锈锌合金材质转舌锁，安全、方便。 | 2 | 个 |
| 5 | 资料柜 | 定制 | 1、规格：800*400*2000mm，定制，甲醛释放量符合E1级标准≤5.0mg/100g。经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、封边：PVC胶边厚度≥2mm。粘胶：环保粘合剂，符合GB18583-2008标准。 3、配件：五金配件，其技术要求都符合国家、行业相关标准 | 2 | 个 |
| 6 | 教育专用工具组套 | 中国教育行业标准 | PVC电工胶布5M 芝麻柄螺丝批6*100 ± 芝麻柄螺丝批5*75 ± 芝麻柄螺丝批3*150 ± 钢卷尺3*12.5 铝塑吸锡器 剥线钳 电脑刷 焊锡丝(1.0mm FLNX 2.0%) 小锯架及备用锯条 氖管测电笔 6"电镀活络扳手 0.25kg钢管柄羊角锤 7"黄黑柄钢丝钳 6"黄黑柄尖嘴钳 6"黄黑柄斜口钳 DT830B数显万用表 精密螺丝批 PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2 塑夹内六角 电烙铁 单发包胶美工刀 烙铁架 吹塑盒 | 1 | 套 |
| 7 | 台虎钳 | 专业厂家生产 | 50mm教师用 | 2 | 个 |
| 8 | 多功能水槽台 | 专业厂家生产 | 规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm 1、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成三联水嘴、8试管位滴水架。 2、水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，四周边缘设计挡水边。 3、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 | 1 | 张 |
| 9 | 实验室水、电气布线 | 专业厂家生产 | 线管规格：φ25mm、φ32mm. 电线：铜芯24芯，UPVC(国标)管，耐压500V，交直流两用。达到国家标准安全要求。 | 1 | 套 |
| 10 | 吸音天花板 | 专业厂家生产 | 规格：600*600mm ，轻钢龙骨，0.8mm厚多孔铝扣板，符合GB/T 22412-2008《普通装饰用铝塑复合板》，达到耐腐蚀性，抵御各种油烟、潮湿环境，抗紫外线、铝材厚度、涂层厚度、涂层光泽度偏差、表面铅笔硬度、涂层柔韧性、涂层附着力、耐冲击性、耐热水性、涂层耐沾污性、涂层耐酸性、涂层耐碱性、涂层耐油性、涂层耐溶剂型、弯曲强度、剥离强度、热变形温度、耐温差性等标准要求。 | 24 | m2 |
| 11 | 照明设备设施 | 现场施工 | 开关插座及部分漏电电制：开关、电制 LED灯盘及筒灯。 电线、线管：电线采用BVR-2.5㎡国际铜芯线。达到国家标准安全要求。 | 1 | 项 |
| 12 | 墙面及天花刷彩色ICI油漆 | 现场施工 | 粘粉补缝，贴纱带牛皮纸，双飞粉打底磨平整，刷彩色乳胶漆，两遍底漆三遍面漆(若原墙面平整度误差超过20mm，或原墙面批荡层空鼓，需泥工重新找平批荡)。乳胶漆VOC标准不得高于每升200克，符合《GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》标准。 | 60 | M2 |
| 13 | 开槽复原或不锈钢槽保护管线 | 定做 | 地面开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。 | 4 | 米 |
| 14 | 设备辅助材料等费用 | 教育行业标准 | 弯头，胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 15 | 拆除费用 | 标准 | 旧设备拆除及搬运，原有设备拆除并搬运至其他教室。 | 1 | 室 |
| 16 | 窗帘 | 定做 | 材质：棉麻。 1、甲醛含量（mg/kg）：≦300；2、PH值：4.0～9.0；3、异味：无；4、可解芳香胺染料：禁用（≦20mg/kg）；5、耐水色牢度（级）：技术要求（c类），原变≧3，白沾（涤纶）≧3；6、耐摩色牢度（级）：技术要求（c类），干摩≧3；7、耐汗渍色牢度（级）：技术要求（c类），酸液：原变≧3白沾≧3；碱液：原变≧3，白沾≧3。符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》。 | 1 | 室 |
| 17 | 铲砖 | 现场施工 | 原墙面砖铲除及清运。 | 18 | M2 |
| 18 | 地面 | 标准 | 厚≥2mm, PVC塑胶地面，厚≥2mm ,PVC塑胶地面，PVC塑胶运动地板应达到一级阻燃、无毒（聚氯乙烯≤5.0mg/kg、可溶性重金属镉和铅≤20mg/㎡）、无味（挥发物≤35g/㎡）、最大厚度差值≤0.5mm、硬度55～75度、回弹值≥5%、拉伸强度≥1.0MPa、扯断伸长率≥120%、摩擦系数0.45～0.65、防滑R9、不吸光反光、消震吸音、抗菌防水、耐磨耐压、耐酸碱性，外观色泽均匀、无明显色差和裂纹、表面平整、无明显凹凸不平。PVC塑胶运动地板应符合GB18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》。 | 30 | M2 |
| 19 | 展板 | 定做 | 实验室守则及物理学科展板，不少于4块，根据学校校园文化定制，主要配置及用材：优质有机玻璃或KT板、不锈钢边框或亚克力等，深化设计由学校选择确认。 | 1 | 室 |
| 小 计 |

④物理仪器室设备及装修 （二楼1间）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜（矮柜） | 专业厂家生产 | 规格约：2500*500*800 mm（根据现场尺寸定制） 定制、着清漆，符合GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准，造型简约美观，对开门，所有基材采用E1级三聚氰胺环保板，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有：耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。 | 2 | 个 |
| 2 | 仪器柜 | 专业厂家生产 | 规 格：1200*500*2000 mm 结 构：铝木结构 铝合金框架结构后面方料37.4*37.4*1.2mm,前面方料37.4*28*1.2mm,后立杆铝型材须双槽，配以ABS连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，所有基材采用E1级三聚氰胺环保板，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有：耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。 中间隔板下加装金属条，达到承重要求。 可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 20 | 个 |
| 3 | 吸音天花板 | 专业厂家生产 | 规格：600*600mm ，轻钢龙骨，0.8mm厚多孔铝扣板，符合GB/T 22412-2008《普通装饰用铝塑复合板》，达到耐腐蚀性，抵御各种油烟、潮湿环境，抗紫外线、铝材厚度、涂层厚度、涂层光泽度偏差、表面铅笔硬度、涂层柔韧性、涂层附着力、耐冲击性、耐热水性、涂层耐沾污性、涂层耐酸性、涂层耐碱性、涂层耐油性、涂层耐溶剂型、弯曲强度、剥离强度、热变形温度、耐温差性等标准要求。 | 55 | m2 |
| 4 | 照明设备设施 | 现场施工 | 开关插座及部分漏电电制：开关、电制 LED灯盘及筒灯。 电线、线管：电线采用BVR-2.5㎡国际铜芯线。达到国家安全标准要求。 | 1 | 项 |
| 5 | 墙面及天花刷彩色ICI油漆 | 现场施工 | 粘粉补缝，贴纱带牛皮纸，双飞粉打底磨平整，刷彩色乳胶漆，两遍底漆三遍面漆(若原墙面平整度误差超过20mm，或原墙面批荡层空鼓，需泥工重新找平批荡)。乳胶漆VOC标准不得高于每升200克，符合《GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》标准。 | 100 | M2 |
| 6 | 设备辅助材料等费用 | 教育行业标准 | 弯头，胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 7 | 拆除费用 | 标准 | 旧设备拆除及搬运，旧仪器柜拆除搬运。 | 1 | 室 |
| 8 | 窗帘 | 定做 | 材质：棉麻。 1、甲醛含量（mg/kg）：≦300；2、PH值：4.0～9.0；3、异味：无；4、可解芳香胺染料：禁用（≦20mg/kg），5、耐水色牢度（级）：技术要求（c类），原变≧3，白沾（涤纶）≧3；6、耐摩色牢度（级）：技术要求（c类），干摩≧3；7、耐汗渍色牢度（级）：技术要求（c类），酸液：原变≧3白沾≧3；碱液：原变≧3，白沾≧3。符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》。 | 1 | 室 |
| 9 | 铲砖 | 现场施工 | 原墙面砖铲除及清运。 | 30 | M2 |
| 10 | 地面 | 标准 | 厚≥2mm, PVC塑胶地面，厚≥2mm ,PVC塑胶地面，PVC塑胶运动地板应达到一级阻燃、无毒（聚氯乙烯≤5.0mg/kg、可溶性重金属镉和铅≤20mg/㎡）、无味（挥发物≤35g/㎡）、最大厚度差值≤0.5mm、硬度55～75度、回弹值≥5%、拉伸强度≥1.0MPa、扯断伸长率≥120%、摩擦系数0.45～0.65、防滑R9、不吸光反光、消震吸音、抗菌防水、耐磨耐压、耐酸碱性，外观色泽均匀、无明显色差和裂纹、表面平整、无明显凹凸不平。PVC塑胶运动地板应符合GB18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》。 | 60 | M2 |
| 11 | 展板 | 定做 | 实验室守则及物理学科展板，不少于6块，根据学校校园文化定制，主要配置及用材：优质有机玻璃或KT板、不锈钢边框或亚克力等，深化设计由学校选择确认。 | 1 | 室 |

备注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于谈判文件的相关要求。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经谈判小组审核认可。

3、供应商提供的相关技术证明文件（第三方检测报告、产品使用说明书、厂家官网截图、产品彩页）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为第三方检测报告、产品使用说明书、厂家官网截图、产品彩页。

4、谈判文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果谈判文件中有标注“★”的技术参数）。

5、原物理实验室的拆除移位费用包含在供应商报价中，项目单位不再另外付费。

（二）商务要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含软件及相关服务）的技术参数和配置应与磋商文件的要求及其磋商响应文件的技术响应表（如果被磋商小组接受的话）相一致。若磋商文件及磋商响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1成交供应商应向项目单位提供全方位及时而有效的技术支持和服务，负责建设完毕。

3.2成交供应商负责将货物的有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、验收报告等汇集成册交付项目单位，涉及进口的部件配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

4、质保及售后服务：

4.1供应商对所报货物服务至少提供2年的免费质保服务，均自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于磋商响应文件中零配件、易损件及备品备件清单所报价格供应原厂零配件等。免费质保期内软件免费升级，终身免费使用。

4.2成交供应商须设有7×24小时售后服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：成交供应商需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话6小时内到达现场,12小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供替代货物供项目单位使用。免费质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：成交供应商应对项目单位提供现场培训，现场培训能够根据项目单位需要，合理安排，以满足系统正常使用、运行、维护和技术支持的需要，培训费用包含在本次总报价中。

6、交货期：自合同签订之日起28日内供货并安装调试完毕。

7、交货及服务地点：马鞍山市二中外国语分校。

8、验收：

8.1项目单位和相关部门按照磋商文件和磋商响应文件承诺进行验收。磋商文件没有规定和磋商响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，项目单位须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，总报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的设备、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证

书 (如 CCC 强制性认证证书、产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付招标人和应由中标人提供的必要文件。

8.3成交供应商应根据项目单位使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由成交供应商所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、电缆、特殊安装工具等备件由成交供应商提供。

8.5项目单位对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，项目单位向成交供应商签发最终验收证明。

9、付款方式：安装调试完毕、验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的95%；从验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题，30个工作日内支付合同总价的5%。